## Slide 1
Comunicación Serie Asincrónica
(I)
¿Qué es una comunicación serie asincrónica?
¿Cómo es una trama vulgarmente denominada RS232?

## Slide 2
2
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
tipos de
comunicación
Com. Serial: Principios teóricos
Notes: 2
2
2

## Slide 3
Bit de Comienzo
(Start Bit)
n Bits de Datos
Bit de Paridad opcional
(Par o Impar)
Bit de Fin
(Stop Bit)
¡Gracias Ing. Romeo!
Línea en IDLE
Línea en IDLE
Formato trama asincrónica
Sentido del flujo de datos

## Slide 4
Entendiendo la trama asincrónica

## Slide 5
¿dónde evaluamos el valor de cada bit?
5

## Slide 6
¿Cómo aseguramos que evaluamos en el centro del bit?
Muestreamos la señal (evaluamos su valor) a una frecuencia conocida mucho mayor. Si por cada bit, por ejemplo, muestreamos su valor 16 veces, entonces damos por correcto el valor registrado en la muestra 8.
Longitud de medio bit determinada por la velocidad de la comunicación
6

## Slide 7
Armar la trama
Serializar
Paralelizar
Proveer el timming
Configurar
7
UART -Universal Asynchronous Receiver Transmitter

## Slide 8: Repasamos la idea general de la com. serie
TmrRun
MSG_DSP
BufferRx
BufferTx
key
funciones primitivas de transmisión y recepción serie

## Slide 9: ¿Qué funciones incluye nuestra biblioteca?
UART: Recibir caracter vía la UART0
int16_t Recibir (uint8_t uart) [MACRO]
Recibe un carácter de la UARTx
Es una macro de la función: int16_t Recibir (uint8_t uart)
#define Recibir( x ) ( UART0_PopRX( void ))
Retorno:
Carácter recibido
-1 por Error (no hay datos para leer)
UART: Transmitir (Despacha los datos a transmitir)
int16_t Transmitir (const void* datos , uint8_t cant)
Parámetros:
datos: puntero a los datos a transmitir
cant: cantidad de datos a transmitir
Retorno:
0 por éxito
-1 por Error
push del lado de la aplicación
primitivas
¿primitivas?
Función que saque del BufferRx el dato recibido [pop]
Función que escriba en el BufferTx el dato a transmitir [push]
pop del lado de la aplicación
Ing. M. Giura - Informática II - UTN - FRBA

## Slide 10: ¿primitivas? ¿buffers? ¿firmware?
push
pop
TmrRun
MSG_DSP
BufferRx
BufferTx
key
pop
push
funciones primitivas de transmisión y recepción serie
¿primitivas?
Función que saque del BufferRx el dato recibido [pop]
Función que escriba en el BufferTx el dato a transmitir [push]
¿firmware?
Función que saque del BufferTx y transmita vía UART [pop].
Función que escriba en el BufferRx el dato recibido [push].
isr
Buffers circulares
uint8_t BufferRx[TAMRX] y uint8_t BufferTx[TAMTX]

## Slide 11
BufferTx
BufferRx
Estrategia general con buffers circulares
inxTxOut
inxTxIn
inxRxOut
inxRxIn
isr
app
push
pop
push
pop
TOPE_BUFFER_TX
TOPE_BUFFER_RX
Ing. M. Giura - Informática II - UTN - FRBA
The big picture

## Slide 12
BufferTx
BufferRx
void pushTx (uint8_t dato)
{
// primitiva que escribe en // el buffer de Tx (BufferTx);
}
int16_t popRx (void)
{
// primitiva que recibe del
// buffer de Rx (BufferRx)
// devolviendo el dato o -1 por error
}
buffers
globales
push
void pushRx (uint8_t dato)
{
/* FW:
Introduce dato en BufferRx
Incrementa índice y comprueba límite
}
pop
push
pop
Primitivas
Lado Firmware
uint16_t popTx (void)
{
/* FW:
Extrae del BufferTx el dato a transmitir
Incrementa índice y comprueba límite
Devuelve el dato o -1 si no hay nada
que transmitir (BufferTx vacio)*/
}
Estrategias para la Tx y Rx
Ing. M. Giura - Informática II - UTN - FRBA
Modelo capas
simulación

## Slide 13: El modelo de capas y el tratamiento de los datos
Drivers
Firmware
Buffers
Memoria
Primitivas
librerías
Aplicación
P
O
R
T
A
B
L
E
Definiciones - Inicializaciones
Hardware
dato
dato
Tx
Rx
13
PRIMITIVAS

## Slide 14
TmrRun
MSG_DSP
BufferRx
BufferTx
key
pop
push
Primitivas de recepción y de transmisión serie incluidas en la biblioteca de Info2
¿primitivas?
Función que saque del BufferRx el dato recibido [pop]
Función que escriba en el BufferTx el dato a transmitir [push]
Buffers circulares
uint8_t BufferRx[TAMRX] y uint8_t BufferTx[TAMTX]
Analizamos las funciones primitivas

## Slide 15
void Transmitir (const void* datos , uint8_t cant)
{
// primitiva que escribe en el buffer de Tx (BufferTx);
}
int16_t popRx (void)
{
// primitiva que recibe un dato del // BufferRx cuando los índices no // coincidan, devolviendo -1 por error
// (si no hay nada para recibir)
}
push
void pushTx (uint8_t dato)
{
// siempre tiene a la vista por ser
// var globales los índices y el buffer
}
pop
¿Cómo hacemos las primitivas?
Ing. M. Giura - Informática II - UTN - FRBA
BufferTx
inxTxOut
inxTxIn
TOPE_BUFFER_TX
BufferRx
inxRxOut
inxRxIn
TOPE_BUFFER_RX
void pushTx (uint8_t dato)
{
BufferTx [inxTxIn] = dato;
inxTxIn++;
inxTxIn %= TOPE_BUFFER_TX;
//…………………… FALTA ALGO
}
int16_t popRX( void )
{
int16_t dato = -1;
if (inxRxIn != inxRxOut)
{
dato = bufferRx[inxRxOut] ;
inxRxOut ++;
inxRxOut %= TOPE_BUFFER_RX;
}
return dato;
}
FIRMWARE

## Slide 16
Buffers circulares
uint8_t BufferRx[TAMRX] y uint8_t BufferTx[TAMTX]
Ahora analizamos las funciones del lado firmware
push
pop
TmrRun
MSG_DSP
BufferRx
BufferTx
key
Lado firmware
Función que saque del BufferTx y transmita vía UART [pop].
Función que escriba en el BufferRx el dato recibido [push].
isr
¿podemos?

## Slide 17: La UART: Generalidades
ACE: Asynchronous Communication Element
BRG: Baud Rate Generator
UART
ACE
BRG
Se ocupa del armado de
la trama asincrónica.
Se ocupa de generar
la velocidad de Tx.
(baudrate)
clock
Info2 - UTN-FRBA
17
@2021 Ing. Marcelo Trujillo

## Slide 18
Características de las USART del LPC845
Info2 - UTN-FRBA
18
@2021 Ing. Marcelo Giura
Datos de 7, 8 o 9 bits. Modo sincrónico o asincrónico Generación y verificación de paridad: impar, par o sin paridad. Uno o dos bits de parada. FIFO de 16 bytes para transmisión y recepción. Generador de velocidad de transmisión “ajustada” (divisor de frecuencia fraccional) Soporte de DMA en la transmisión y/o en la recepción Capacidad de Auto-baud Generación y detección de Break. | Soporte para software con control de flujo (RTS/CTS) Modo de direccionamiento Multiprocesador (9no, bit). Soporte RS-485. Loopback mode for testing of data and flow control. Interrupciones disponibles para: Receiver Ready, Transmitter Ready, Receiver Idle, break detect, Framing error, Parity error, Overrun, Otras…

## Slide 19
Diagrama y Pines de la USART0 del LPC845
Info2 - UTN-FRBA
19
@2021 Ing. Marcelo Giura

## Slide 20
Mapa de memoria de las USARTs del LPC845
Info2 - UTN-FRBA
20
@2021 Ing. Marcelo Giura
/* USART - Peripheral instance base addresses */
/** Peripheral USART0 base address */
#define USART0_BASE (0x40064000u)
/** Peripheral USART0 base pointer */
#define USART0 ((USART_Type *)USART0_BASE)
/** Peripheral USART1 base address */
#define USART1_BASE (0x40068000u)
/** Peripheral USART1 base pointer */
#define USART1 ((USART_Type *)USART1_BASE)
/** Peripheral USART2 base address */
#define USART2_BASE (0x4006C000u)
/** Peripheral USART2 base pointer */
#define USART2 ((USART_Type *)USART2_BASE)
/** Peripheral USART3 base address */
#define USART3_BASE (0x40070000u)
/** Peripheral USART3 base pointer */
#define USART3 ((USART_Type *)USART3_BASE)
/** Peripheral USART4 base address */
#define USART4_BASE (0x40074000u)
/** Peripheral USART4 base pointer */
#define USART4 ((USART_Type *)USART4_BASE)
El fabricante me ofrece esto …

## Slide 21
Bloque de registros de la UsART
Info2 - UTN-FRBA
21
@2021 Ing. Marcelo Giura
/** USART - Register Layout Typedef */
typedef struct {
__IO uint32_t CFG;
__IO uint32_t CTL;
__IO uint32_t STAT;
__IO uint32_t INTENSET;
__O uint32_t INTENCLR;
__I uint32_t RXDAT;
__I uint32_t RXDATSTAT;
__IO uint32_t TXDAT;
__IO uint32_t BRG;
__I uint32_t INTSTAT;
__IO uint32_t OSR;
__IO uint32_t ADDR;
} USART_Type;
#define USART0_BASE (0x40064000u)
/** Peripheral USART0 base pointer */
#define USART0 ((USART_Type *)USART0_BASE)
/** Peripheral USART1 base address */

## Slide 22
Otros Registros de las UsART del LPC845
Info2 - UTN-FRBA
22
@2021 Ing. Marcelo Giura
Características especiales de control. Casos particulares.
Registro adicional de status de errores de trama y Rx
BRG - Registro Generador de Tasa de Bits
Registro de Estado de Interrupción. Flags asociados a int.
Registro de Selección de Sobre muestreo
Registro de Dirección

## Slide 23
Configuración de la UART (RECETA)
Info2 - UTN-FRBA
23
@2021 Ing. Marcelo Giura
Tener en cuenta para el momento oportuno el clock de los bloques SWM y UART0 [SYSAHBCLKCTRL0]:
Configurar los pines que se utilizarán como Rx y Tx en la SWM
[SWM_SetMovablePinSelect(función, puertoPin)]
Configurar clock de la UART a usar
Configurar el BaudRate
Configurar trama de datos
Habilito interrupciones locales
Habilito Interrupciones en el NVIC (global)
(siguientes diapos)

## Slide 24
Info2 - UTN-FRBA
24
@2021 Ing. Marcelo Giura
3 - Peripheral clock de las UARTs
Las 5 UARTs tienen fuentes independientes de clock
La selección de la fuente de clock → bloque SYSCON
(registros UART0CLKSEL … UART4CLKSEL)
Incluye 2 Fractional Dividers compartidos para ajustes de velocidad específica (no lo vemos aquí).
Multiplexor
Peripheral
Clock (fclkn)
distintas fuentes de clock
// típico …..FRO/2 en UART0
UART0CLKSEL = (uint32_t) 0x04;;

## Slide 25
Info2 - UTN-FRBA
25
@2021 Ing. Marcelo Giura
4 - Configuración del Baud Rate
En BRGVAL se establece la velocidad de comunicación:
BRGVAL = FCLK/((OSRVAL + 1) x baud rate) – 1
Lo que yo quiero

## Slide 26
Info2 - UTN-FRBA
26
@2021 Ing. Marcelo Giura
5 - Registro de configuración de trama (CFG)

## Slide 27
Info2 - UTN-FRBA
27
@2021 Ing. Marcelo Giura
6 - Registros de hab/deshab de interrupciones en UART
INTENSET
INTENCLR

## Slide 28
Info2 - UTN-FRBA
28
@2021 Ing. Marcelo Giura
Un “1” en el bit asociado a la interrupción habilita en ISER / deshabilita en ICER
Bits asociados a las interrupciones de UARTs
// ¿Cómo lo hacemos en C?
NVIC->ISER[0] |= (uint32_t) (0x01 << USART0_IRQn);
7 - Registros de hab/deshab de interrupciones en NVIC
FIN init_uart0()

## Slide 29: STAT: Registro de Status ¿Quién fue?
TXDAT = dato;
(2) Serializador
(1) Registro TXDAT
SOUT PIN
TXIDLE = 1
TXRDY = 1
dato = RXDAT;
(1) Paralelizador
(2) Registro RXDAT
Sin
PIN
RXRDY = 1
BITS PARA CHEQUEO DE ERRORES
INT
INT
INT
Firmware: ¿Qué debe atender la isr?

## Slide 30
Info2 - UTN-FRBA
30
@2021 Ing. Marcelo Giura
Registro de estado (STAT)

## Slide 31: Firmware: ¿Qué debe atender la isr?
¿Qué interrupción fué?
Debo leer STAT
Si es de Rx
Tomo el dato del RXDAT
escribo bufferRx e Incremento inx
Aseguro integridad buffer
Si es de Tx
escribo el TXDAT.
Leo dato del BufferTx
Incremento inx y aseguro integridad buffer
Si es de errores
Actúo en consecuencia
Ing. M. Giura - Informática II - UTN - FRBA
pushRx()
popTx()
STAT

## Slide 32: Esqueleto Handler de comunicaciones y errores
void UART0_IRQHandler (void)
{
uint32_t stat = USART0->STAT;
if(stat & (?????)) {
///Analizo ERRORES… ¿quién fue?
}
if(stat & (1 << 0)) {
///RECIBO
}
if(stat & (1 << 2)) {
///TRANSMITO
}
}
32
esqueleto isr
Considerando errores
Overrun Error
El dato no fue leído por el procesador a tiempo. Al llegar uno nuevo se sobre escribe y en consecuencia se activa este bit.
Parity Error
Se activa cuando el dato recibido no tiene el bit de paridad correcto
Break Interrupt
Se activa cuando la línea de rx se queda en estado bajo durante un tiempo > al de un carácter luego de una trama válida.
Framing Error
Indica que el dato recibido no tiene los bits de stop. correctos
BITS PARA CHEQUEO DE ERRORES

## Slide 33: Esqueleto Handler de comunicaciones
void UART0_IRQHandler (void)
{
int16_t auxTemporal;
uint32_t stat = USART0->STAT; //consulto el estado de la UART
if(stat & (1 << 0)) {
auxTemporal = (int32_t) USART0->RXDAT; //recibo dato
pushRx((uint8_t) auxTemporal);
}
if(stat & (1 << 2)) {
auxTemporal = popTx();
if(auxTemporal >= 0)
USART0->TXDAT = (uint8_t)auxTemporal; //escribo TXDAT (transmito)
else {
USART0->INTENCLR = (1 << 2); //disable int TX
txStart = 0; //cuando vale 0 indica que no hay tx activa
}
}}
33
Sin contemplar errores
pushRx()
popTx()
Paciencia con esto!!!

## Slide 34
void UART0_IRQHandler (void)
{
int16_t auxTemporal;
uint32_t stat = USART0->STAT
if(stat & (1 << 0)) {
auxTemporal = (int32_t) USART0->RXDAT;
pushRx((uint8_t) auxTemporal);
}
if(stat & (1 << 2)) {
auxTemporal = popTx();
if(auxTemporal >= 0)
USART0->TXDAT=(uint8_t)auxTemporal; else{
USART0->INTENCLR = (1 << 2);
txStart = 0;
}
}
}
BufferTx
BufferRx
datoRx
buffers
globales
datoTx
Primitivas
Estrategias para la
Tx y Rx
Conceptual
void pushTx (uint8_t dato) {
BufferTx [inxTxIn] = dato;
inxTxIn++;
inxTxIn %= TOPE_BUFFER_TX;
//OJO que falta algo….
}
int16_t popRx (void) {
int16_t dato = -1;
if (inxRxIn != inxRxOut)
{
dato = bufferRx[inxRxOut] ;
inxRxOut ++;
inxRxOut %= TOPE_BUFFER_RX;
}
return dato;
}
¿y si BufferTx está lleno al querer transmitir un dato?
¿y si BufferRx está lleno al recibir un dato?
¿Quién controla esos casos?
Firmware

## Slide 35
¿Cómo transmitimos? Función Transmitir()
pushTx() conpleta
void Transmitir (const void * datos , uint8_t cant )
{
uint8_t i;
for ( i = 0 ; i < cant ; i++ )
pushTx( * ( ( uint8_t * ) ( datos + i ) ) );
}
void Transmitir_Str (const char * datos)
{
uint8_t i;
for ( i = 0 ; i < strlen (datos) ; i++ )
pushTx( * ( ( uint8_t * ) ( datos + i ) ) );
}

## Slide 36
Antes de seguir, lo siguiente debe quedar claro:
¿Cómo arranca la Tx? ¿Cómo se envía el primer dato?
Hay que habilitar las Int de Tx desde pushTx()
#define START_TX (USART0->INTENSET = (1 << 2))
Una vez iniciada una transmisión asincrónica serie por interrupciones, cada vez que se serializa un dato (TXDAT vacío), la UART vuelve a interrumpir para sacar el siguiente dato.
¿y cuando despache el último dato? … ¿vuelve a interrumpir? >> SI!
La isr, al determinar que no hay otro carácter a despachar, debe deshabilitar la Interrupción de Tx y marcar con un flag global (txStart por ejemplo), que concluyó la transmisión; de modo tal de hacerle saber al main que, cuando quiera recomenzar otra Tx, deberá volver a habilitar la Interrupción de Tx.
¿y cuando despache el último dato? … ¿vuelve a interrumpir?
(¡había que tener paciencia hasta aquí!!)
¿y cómo se automatiza el envío de los caracteres?
pushTx() conpleta
¡Esto nos faltaba en pushTx()!!!!!
¿y cómo arrancó la Tx? ¿Cómo se envía el primer dato?

## Slide 37
datoRx
datoTx
pushTx() completa
void pushTx (uint8_t dato) {
BufferTx [inx_tx_in] = dato;
inx_tx_in ++;
inx_tx_in %= TOPE_BUFFER_TX;
//OJO que falta algo….
}
txStart = 0?
void pushTx (uint8_t dato) {
BufferTx [inx_tx_in] = dato;
inx_tx_in++;
inx_tx_in %= TOPE_BUFFER_TX;
if (txStart == 0) { //si no hay comunicación en marcha
txStart = 1; //señalizo que arrancó
START_TX; //habilito Int de Tx
}
}
#define START_TX (USART0->INTENSET = (1 << 2))
¿y quien hace txStart = 0?

## Slide 38
datoRx
datoTx
¿Quién avisa que terminó la Tx?
¿y quien hace txStart = 0?
Cuando eso ocurra hago txStart = 0 en la isr!!!!
¡Tiene que ser aquel que sabe que no hay mas nada para transmitir!!
¡popTx() devuelve -1 en caso de que los índices esten empatados!!!
BufferTx
pop
uint16_t popTx (void)
{
/* FW:
Extrae del BufferTx el dato a transmitir
Incrementa índice y comprueba límite
Devuelve el dato o -1 si no hay nada
que transmitir (BufferTx vacio)*/
}

## Slide 39
BufferTx
BufferRx
dato
dato
Comprendiendo el mecanismo
Primitivas
Firmware
Estrategias para la Tx y Rx
Firm push y pop
void pushTx (uint8_t dato) {
BufferTx [inx_tx_in] = dato;
inx_tx_in++;
inx_tx_in %= TOPE_BUFFER_TX;
if (txStart == 0) {
txStart = 1;
START_TX;
}
}
int16_t popRx (void) {
int16_t dato = -1;
if (inx_rx_in != inx_rx_out )
{
dato = bufferRx[inx_rx_out ] ;
inx_rx_out ++;
inx_rx_out %= TOPE_BUFFER_RX;
}
return dato;
}

## Slide 40
BufferTx
BufferRx
Firmware: void pushRx(uint8_t) y uint16_t popTx(void)
Que ingrese el dato al buffer
Que controle la circularidad del buffer
Que verifique si hay algo para Tx.
En ese caso, que devuelva ese valor.
En caso de error, avisar de algún modo.
Que controle la circularidad del buffer.
Estrategias para la Tx y Rx
void pushTx (uint8_t dato) {
BufferTx [inx_tx_in] = dato;
inx_tx_in++;
inx_tx_in %= TOPE_BUFFER_TX;
if (txStart == 0) {
txStart = 1;
START_TX;
}
}
int16_t popRx (void) {
int16_t dato = -1;
if (inx_rx_in != inx_rx_out )
{
dato = bufferRx[inx_rx_out ] ;
inx_rx_out ++;
inx_rx_out %= TOPE_BUFFER_RX;
}
return dato;
}

## Slide 41
BufferTx
BufferRx
Estrategias para la Tx y Rx
(todo junto)
Resumiendo
Ing. M. Giura - Informática II - UTN - FRBA